Инструкция по установке вертикальных жалюзи системы V34

Порядок установки

1.	Распаковать карниз (2), аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут поцарапать изделие. Раскрутить веревку и цепочку управления.

2.	Разметить предполагаемые места крепления кронштейнов. Если крепление осуществляется к кирпичной или бетонной поверхности, то необходимо использовать дюбели*. При установке в проем или на потолок используются только потолочные кронштейны (3). При установке на проем (на стену или на раму) дополнительно применяются Г-образные стеновые кронштейны (4), к которым прикручиваются болтом с гайкой потолочные кронштейны. Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы в открытом состоянии ламели располагались на расстоянии  не  менее  2 см от отопительных приборов. При установке на подвесной потолок (типа «Армстронг») необходимы специальные кронштейны. В этом случае сверление не требуется, кронштейн одевается на перекрытие потолка поворотом. Далее см. п.5.

3.	Просверлить соответствующие отверстия и при  необходимости вставить дюбели*.

4.

Прикрутить кронштейны саморезами *.

5.	Удалить защитную пленку с карниза (в случае ее наличия). Вставить карниз в потолочные кронштейны до щелчка, учитывая расположение цепочки (7) и веревки управления (6).

6.	Аккуратно распаковать комплект ламелей (1). Если на нижних грузах ламелей не установлена нижняя цепочка (5), установить ее.

7.	Вставить ламели в бегунки. Каждую ламель во время установки рекомендуется слегка потянуть вниз, чтобы убедиться, что она закреплена надежно.

* Дюбели и шурупы (саморезы) не входят в комплект поставки изделия.

Правила эксплуатации

•	Поворот ламелей осуществляется цепочкой управления, движение ламелей – веревкой. Двигать ламели рекомендуется в открытом положении.

•	Изделие предназначено для эксплуатации только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.

•	Жалюзи должны эксплуатироваться в условиях, исключающих контакт ламелей с окружающими предметами интерьера и любое другое механическое воздействие на них.

•	Не допускается резкий поворот и сдвиг ламелей.

•	Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.

Чистка изделия

•	Тканевые ламели допускается чистить пылесосом. Допускается также бережная стирка отдельных типов тканей (уточнять при заказе). Для этого снять ламели с карниза, снять цепочку и вытащить грузики. Аккуратно свернуть все ламели в рулон и опустить в мыльную воду на некоторое время. Не тереть ламели щеткой. Прополоскать ламели, развесить на карнизе, вставить грузики и одеть цепочку. Дать изделию высохнуть.

•	Карниз, пластиковые и алюминиевые ламели допускается протирать сначала влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе (кроме ламелей с рисунком!), а затем сухой для предотвращения образования разводов.

Запрещается мыть пластиковые ламели с использованием горячей воды.